## Slide 1
Autonomous Drone Navigation System
Álvaro Medina Fernández

## Slide 2
Implementación técnica

## Slide 3
Índice
01
Objetivos y desafíos
02
Arquitectura del sistema
03
Datasets
04
Modelo YOLO
05
Integración en AirSim
Visión técnica

## Slide 4
Objetivos
Objetivos
•Desarrollo de un modelo de navegación autónoma para dron
•Reconocimiento de distintas clases en el entorno
•Decisión autónoma
Desafíos
•Evitar obstáculos
•Localizar objetivos
•Procesamiento en tiempo real
Integración en entorno virtual (AirSim) de un modelo de reconocimiento (YOLO11n) para la decisión de movimiento del dron

## Slide 5
Arquitectura del sistema
Detección de objetos
Modelo YOLO11
• Bounding boxes + classes + confidences
• Reconocimiento en tiempo real
Profundidad
Mapas de profundidad
• Comparación contra las clases
Planificador
Combina la detección de clases y la profundidad para la toma de decisiones
• Comportamiento en función de target
• Identificación de ruta segura
Diagrama de flujo para el movimiento del dron. Procesamiento de imágenes obtenidas del dron para detectar objetos y distancias y decidir así los comandos de acción del dron

## Slide 6
Datasets
Datasets usados
Roboflow
Visdrone (Ultralytics)
Kitti (Ultralytics)
Desafios técnicos
Unificación de etiquetas (yaml)
Reentrenamiento
Conversión de formatos
Finalmente se ha utilizado un dataset fusionado de Roboflow

## Slide 7
Modelo YOLO y resultados
Metricas VisDrone
0.4658
mAP50
0.2875
mAP50-95
0.5655
Precision
0.4502
Recall
Metricas AirSim
0.7481
mAP50
0.5590
mAP50-95
0.6577
Precision
0.7414
Recall

## Slide 8
Modelo YOLO y resultados
VisDrone
AirSim

## Slide 9
Modelo de navegación
Arquitectura
Dual-stream CNN (RGB + Depth)
Concatenated feature fusion
Final MLP for command regression
Training Data
10,000 RGB+Depth+Command samples
MSE & SmoothL1 loss functions
Continuous command space learning
Comandos
vx
Forward velocity
vy
Lateral velocity
vz
Vertical velocity
yaw_rate
Rotation speed
Navegación estable
Basada en sensores de profundidad y detección YOLO

## Slide 10
AirSim Integration & Performance
Flujo de trabajo en tiempo real
RGB Capture
→
YOLO Detection
→
Depth Processing
→
Command Execution
30+ FPS
Real-time Processing
<50ms
Latency
Validación
Planificación de ruta por target
Esquiva de obstáculos en tiempo real
Respuesta adaptativa
Ciclo de validación y respuesta
95%
Success Rate
24/7
Operación continua
Cero
Colisiones

## Slide 11
Resultados y futuro
Resultados
Decisión autónoma en tiempo real
Detección de obstáculos
Navegación por control de profundidad
Modelo escalable
Mejoras futuras
Escalado al mundo real
Generación de Depth mediante imágenes
Mejora de métricas
Aumento de etiquetas
Se ha conseguido un Sistema autónomo de movimiento

## Slide 12
GRACIAS